Załącznik nr 3

FORMULARZ PODSTAWOWY

Formularz do oszacowania wartości zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1

|  | Nazwa produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stoły/biurka, w tym: |  |  |
|  | Stół pojedynczy wymiary blatu: min. 700mm ; max. 750mm x min. 450mm ; max. 600mm szuflada dolna na klawiaturę i myszkę (wysuwana lub stała) blat: płyta laminowana o grubości nie mniejszej niż 18 mm kolor blatu: buk obrzeże PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm nogi z profili, malowane proszkowo z zatyczkami zabezpieczającymi podłogi przed zarysowaniem, regulowana wysokość w zakresie wskazanym w załączonej tabeli lub większym, kolor profili: zielony/czerwony/aluminiowy zgodnie z załączoną tabelą haczyki na tornistry certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych | 14 szt. (1 szt. SP 3), (3 szt. SP 8), (1 szt. SP 20), (3 szt. SP 47), (szt. SP 53), (szt. SP 85), (szt. SP Główna), (szt. SP Kłodzka) |  |
|  | Stół podwójny: wymiary blatu: min. 1300mm; max. 1400mm x min. 450mm ; max. 600mm szuflada dolna/szuflady dolne na klawiatury i myszki (wysuwana lub stała) blat: płyta laminowana o grubości nie mniejszej niż 18 mm kolor blatu: buk obrzeże PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm nogi z profili, malowane proszkowo z zatyczkami zabezpieczającymi podłogi przed zarysowaniem, regulowana wysokość w zakresie wskazanym w załączonej tabeli lub większym, kolor profili: zielony/czerwony/aluminiowy zgodnie z załączoną tabelą haczyki na tornistry certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych | 118 szt. (14 szt. SP 3), (8 szt. SP 8), (13 szt. SP 10), (9 szt. SP 20), (15 szt. SP 27), (11 szt. SP 47), (13 szt. SP 53), (11 szt. SP 85), (14 szt. SP Główna), (10 szt. SP Kłodzka) |  |
|  | Stół pojedynczy dla osoby niepełnosprawnej wymiary blatu: min.700mm; max. 1100mm x mim 450mm; max 600mm szuflada dolna na klawiaturę i myszkę (wysuwana lub stała) blat: płyta laminowana o grubości nie mniejszej niż 18 mm kolor blatu: buk obrzeże PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm nogi z profili, malowane proszkowo z zatyczkami zabezpieczającymi podłogi przed zarysowaniem, o regulowanej wysokości w zakresie wskazanym w załączonej tabeli lub większym kolor profili: zielony/czerwony/aluminiowy zgodnie z załączoną tabelą haczyki na tornistry certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych | 16 szt. (1 szt. SP 3), (1 szt. SP 8), (1 szt. SP 10), (1 szt. SP 20), (3 szt. SP 27), (2 szt. SP 47), (1 szt. SP 53), (4 szt. SP 85), (1 szt. SP Główna), (1 szt. SP Kłodzka) |  |
|  | Biurko dla nauczyciela jednoszafkowe: szafka zamykana na zamek patentowy, szuflada na prowadnicy rolkowej zamykana na zamek patentowy, wymiary: długość 1200 mm x głębokość 600 mm x wysokość 760 mm materiał wykonania: płyta laminowana o grubości nie mniejszej niż 18 mm kolor biurka: buk obrzeże PCV w kolorze płyty o grubości nie mniejszej niż 2 mm przepust na przewody certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych | 10 szt. Po jednym do każdej z SP |  |
|  | Krzesła, w tym: |  |  |
|  | Krzesło dla ucznia Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej Ø minimum 25 mm lub owalnej/płasko owalnej o wym. minimum 38 x 20 mm., malowane proszkowo kolor profili: zielony/czerwony/aluminiowy zgodnie z załączoną tabelą Końcówki nóg z zatyczkami zabezpieczającymi podłogi przed zarysowaniem Stelaż w części oparcia zaokrąglony . Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki w kolorze buk, o gr 8 mm lakierowanej lakierem bezbarwnym. krzesło bezpieczne z zaokrąglonymi krawędziami rozmiar w zakresie wskazanym w załączonej tabeli lub większym certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych | 255 szt. (30 szt. SP 3), (20 szt. SP 8), (27 szt. SP 10), (20 szt. SP 20), (24 szt. SP 27), (27 szt. SP 47), (26 szt. SP 53), (26 szt. SP 85), (30 szt. SP Główna), (25 szt. SP Kłodzka) |  |
|  | Krzesło dla nauczyciela Krzesło obrotowe z wyprofilowanym oparciem i siedziskiem w kolorze szarym , wyposażone w mechanizm ruchowy CPT umożliwiający :regulację odległości oparcia od siedziska oraz regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska, o stabilnej podstawie jezdnej. Płynna regulacja wysokości siedziska odbywa się za pomocą podnośnika pneumatycznego podłokietniki z regulowaną wysokością, Podstawa czarna matowa. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Wymiary siedziska: nie mniej niż 46x45cm certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych gwarancja minimum 2 lata, okres gwarancji liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych prac montażowych | 10 szt. Po jednym do każdej z SP |  |
| Łączna wartość wynikająca z oszacowania wartości zamówienia wynosi: | ……………..……. |