# SPRZĘT KOMPUTEROWY.

W ramach przedmiotowego zadania wykonawca jest zobowiązany do:

- Zaprojektowania i wykonania okablowania strukturalnego oraz dedykowanej sieci zasilającej w pracowniach komputerowych:

- Projekt i wykonanie okablowania strukturalnego w placówkach należy zrealizować zgodnie z „Wymaganiami technicznymi budowy sieci LAN w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław” (punkt 2 - Założenia techniczne, z wyłączeniem punktu 2.3, 2.4, 2.5.h, 2.5.i, 2.5.p) – załącznik nr 1 do OPZ.

- Ustalenia, o którym mowa w punkcie 2.1.a-e „Wymagań technicznych budowy sieci LAN w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław” spisane są w załączniku nr 2 do OPZ, lokalizacja i liczba ZPP zaznaczona jest na rysunkach rozmieszczenia ławek – Załącznik nr 3 do OPZ.

- Należy dostarczyć moduły GBIC SFP + patchcordy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ.

- Gwarancja wykonanego okablowania strukturalnego ma obejmować:

- prace instalatorskie/montażowe na okres minimum 5 lat;
- gwarancję systemową zgodnie z punktem 2.2 „Wymagań technicznych budowy sieci LAN w placówkach edukacyjnych Gminy Wrocław” – załącznik nr 1 do OPZ, na okres minimum 25 lat.

- Instalacja elektryczna ma obejmować zainstalowanie Lokalnej Rozdzielni Komputerowej, która ma zostać zasilona z rozdzielni piętrowej lub głównej – zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ.

- Wykonanie sieci LAN oraz dostawa sprzętu komputerowego odbywać się może tylko zgodnie z harmonogramem realizacji umowy sporządzonym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez dyrektora szkoły podstawowej na rzecz, której wykonywane będą prace.

- Dostawy, zamontowanie i uruchomienie sprzętu komputerowego:

Uwagi dotyczące montażu i inne uwagi:

- dostarczony sprzęt ma zostać zainstalowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z tabelą 2.1;

- wykonawca ma dostarczyć niezbędne kable połączeniowe zasilające i LAN;

- kable połączeniowe zasilające i LAN mają zostać dostarczone w odpowiednich długościach, aby zminimalizować zapas kablowy;

- kable połączeniowe mają zostać podłączone do ZPP i mają zostać związane/pospinane za pomocą opasek rzepowych do kabli, aby zapewnić estetyczny wygląd;

- oprogramowanie skonfigurowane do pracy zgodnie z wytycznymi CUI – załącznik nr 6 do OPZ;

- wymagana gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;

- dla gwarancji producenckich wymagany jest wydruk potwierdzający zakup gwarancji;

- licencje oraz gwarancje producenta powinny być wystawione na Gminę Wrocław.

# Tabela 2.1 – lokalizacja dostarczanego sprzętu

| Nr Szkoły Podstawowej we Wrocławiu | NR 61 | NR 80 | NR 83 | NR 96 | NR 109 | NR 118 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zestaw tablica interaktywna z projektorem sieciowym, oprogramowaniem i uchwytami do montażu | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2. Stanowisko ucznia: monitor z terminalem, klawiatura, mysz, słuchawki | 29 | 24 | 27 | 32 | 26 | 17 |
| 3. Stanowisko nauczyciela: Laptop do pracowni z oprogramowaniem, klawiatura, mysz, słuchawki, torba; ze stacją dokującą i monitorem | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4. Stanowisko drukujące - drukarka wielofunkcyjna | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5. Przełącznik sieciowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. UPS z kartą zarządzającą oraz oprogramowaniem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Wyposażenie serwerowe: |  |  |  |  |  |  |
| Serwer sieciowy z oprogramowaniem oraz okablowaniem komputerowym i zasilającym | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| System serwerowy z licencjami dostępowymi | 29 | 24 | 27 | 32 | 26 | 17 |
| 8. Nakładka na stanowisko dla osoby niepełnosprawnej | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 9. Oprogramowanie dla osoby niepełnosprawnej | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 10. Laptop dla nauczyciela z oprogramowaniem, klawiaturą, myszą, torbą | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 11. Zestaw do programowania robotów | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

  - Zestaw tablica interaktywna z projektorem oprogramowaniem i uchwytami do montażu oraz oprogramowanie dydaktyczne: szt.  7

| Tablica interaktywna |
| --- |
| Nr | Nazwa parametru | Opis parametru |
| 1. | Przekątna | Max. 82” |
| 2. | Powierzchnia robocza | Min. 79” |
| 3. | Proporcje obrazu | Min. 4:3 |
| 4. | Suchościeralna | Tak |
| 5. | Matowa | Tak |
| 6. | Obsługa | Dowolny wskaźnik (palec, pisak) |
| 7. | Technologia wyświetlacza | Optyczna lub podczerwień |
| 8. | Złącza | 1 x USB 2.0 |
| 9. | Czas reakcji | Max. 6 ms |
| 10 | Dokładność odczytu | 1mm |
| 11. | Oprogramowanie | Oprogramowanie umożliwiające prawidłowe podłączenie tablicy z komputerem i wyświetlanie obrazu z pulpitu w języku polskim. Inne funkcje: - dodawanie stron w różnych kolorach - przechwytywanie (zrzuty) ekranu i pulpitu - cofanie i ponawianie zmian - podział ekranu na 2 lub 4 części - opcje pisaka (grubość, kolor, długopis, podkreślacz, długopis teksturowy, rozpoznawanie pisma odręcznego) - wstawianie figur geometrycznych - gumka - wstawianie pola tekstowego - narzędzia linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz - możliwość wyboru tła slajdu (jednolity kolor, kratka, linie poziome lub pionowe, pięciolinia, linie do nauki pisania, szachownica) - wstawianie do projektu obrazów i filmów |
| 12. | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 |
| 13. | Akcesoria w zestawie | - Instrukcja obsługi (tablicy i oprogramowania) – wersja papierowa w języku polskim - Pisaki (2 szt.) - kompatybilny przewód USB, długość w zależności od miejsca instalacji - Uchwyty do montażu na ścianie |
| 14. | Certyfikat (należy dołączyć do oferty) | Deklaracja zgodności CE |
| 15. | Inne | Montaż na ścianie, przewody poprowadzone w korytkach |
| 16. | Gwarancja | 5 lata, naprawa 14 dni od zgłoszenia, naprawa w miejscu instalacji |

| Projektor do tablicy interaktywnej |
| --- |
| Nr. | Nazwa parametru | Opis parametru |
| 1. | Projekcja | Krótkoogniskowa |
| 2. | Technologia wyświetlania | DLP |
| 3. | Rozdzielczość rzeczywista | Min. 1024 x 768 (XGA) |
| 4. | Obsługiwana rozdzielczość | ‎VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)‎ |
| 5. | Jasność | Min. 3000 ANSI Lumenów |
| 6. | Kontrast statyczny | Min. 20 000:1 |
| 7. | Obiektyw | Obiektyw‎ F = 2.6 f = 6.9 mm‎ Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość) maksymalnie 0.6 Parametry te mogą różnić się +/- 5% |
| 8. | Proporcje obrazu | Min. 4:3 |
| 9. | Trwałość źródła światła | Min. do 10000 h (w trybie oszczędnym) |
| 10. | Kompatybilność ze standardami wideo | - NTSC - PAL - SECAM |
| 12. | Gniazda we/wy | Min. 2 x 15-pin D-Sub In Min. 1 x 15-pin D-Sub Out Min. 1 x HDMI Min. 1 x mini USB (Type mini B) Min. 1 x RS-232 (COM) |
| 13. | Poziom hałasu normalna | Maksymalnie 33 dB |
| 14. | Pobór mocy | Maksymalnie 260 W |
| 15. | Pozostałe parametry | - zamrożenie ekranu - manualna korekcja efektu trapezowego |
| 16. | Dodatkowe wyposażenie | Regulowany uchwyt do montażu do ściany (nad tablicą interaktywną) Kabel HDMI 5 lub 10m, w zależności od miejsca instalacji Kabel zasilający 5 lub 10m, w zależności od miejsca instalacji |
| 17. | Certyfikaty (należy dołączyć do oferty) | Deklaracja zgodności CE |
| 18. | Inne | Montaż do ściany, przewody poprowadzone w korytkach |
| 19. | Gwarancja | 5 lat, na lampę 1 rok lub 2000 godz., naprawa 14 dni od zgłoszenia, w miejscu instalacji |

| Oprogramowanie dydaktyczne |
| --- |
| Producent | Nazwa programu | Licencja dla jednej szkoły |
| nowaera | Lekcjoteka Szkoła podstawowa język polski | Bezterminowa dla 6 stanowisk + nośnik |
| nowaera | Lekcjoteka Szkoła podstawowa matematyka | Bezterminowa dla 6 stanowisk + nośnik |
| nowaera | Lekcjoteka Szkoła podstawowa historia i społeczeństwo | Bezterminowa dla 6 stanowisk + nośnik |
| nowaera | Lekcjoteka Szkoła podstawowa przyroda | Bezterminowa dla 6 stanowisk + nośnik |
| nowaera edusensus | Każdy uczeń to uczeń zdolny | Bezterminowa dla 1 stanowiska + nośnik |
| nowaera | Uczeń na start | Bezterminowa dla 5 stanowisk + nośnik |
| MERIDIAN | Multimedialny atlas do przyrody: świat i kontynenty | Bezterminowa i upoważnia do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej + nośnik |
| MERIDIAN | Atlas: Polska i przyroda wokół nas | Bezterminowa i upoważnia do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej + nośnik |
| MERIDIAN | Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny: Część 1 | Bezterminowa i upoważnia do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej + nośnik |
| MERIDIAN | Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny: Część 2 | Bezterminowa i upoważnia do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej + nośnik |
| MERIDIAN | Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny: Część 3 | Bezterminowa i upoważnia do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej + nośnik |
| Avalon | Angielski - to proste | Bezterminowa dla 1 stanowiska + nośnik |
| Avalon | Niemiecki - to proste | Bezterminowa dla 1 stanowiska + nośnik |
| Avalon | Angielski dla dzieci: pakiet 3 programów | Bezterminowa dla 1 stanowiska + nośnik |
| Edgard | Niemiecki dla dzieci: 7 Diamentów | Bezterminowa dla 1 stanowiska + nośnik |
| Edgard | Angielski dla dzieci: 7 Diamentów | Bezterminowa dla 1 stanowiska + nośnik |
| Techland | Sokrates-103 fascynujące eksperymenty | Bezterminowa dla 1 stanowiska + nośnik |
| DrOmnibus | DrOmnibus edukacja włączająca | Licencja 5 lat, 30 kont, dostęp przez Internet |
| SuperMemo | Multimedialny program edukacyjny podstawy 6 europejskich języków Moje pierwsze słówka + Moje słówka i zwroty | Bezterminowa, dowolna liczba stanowisk dostęp przez Internet |
| EI System | Już umiem Matematyka (klasa 4-6) | Bezterminowa, dowolna liczba stanowisk + nośnik |
| EI System | Już umiem Język polski (klasa 4-6) | Bezterminowa, dowolna liczba stanowisk + nośnik |
| PROFINA | SuperKid serwis internetowy dla uczniów klas 1-4 | Licencja 5 lat, 30 kont dla nauczycieli, 2 multi-konta (30 uczniów) dostęp przez Internet |
| Eduexpert | Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej I-III | Licencja 5 lat, liczba stanowisk nieograniczona dostęp przez Internet |

  - Stanowisko ucznia: monitor z terminalem, klawiatura, mysz, słuchawki: szt. 155

| Stanowisko ucznia: Terminal, klawiatura, mysz, słuchawki |
| --- |
| Nr | Nazwa parametru | Opis parametru |
| 1. | Typ rozwiązania | Cienki klient (Thin client) |
| 2. | Procesor | Min. dwurdzeniowy procesor o częstotliwość taktowania min 1 GHz |
| 3. | Pamięć FLASH | Min. 8GB |
| 4. | Pamięć RAM | Min. 2GB DDR3 |
| 5. | Grafika | Układ graficzny zintegrowany z procesorem obsługujący rozdzielczość min. 1920x1200 |
| 6. | Karta sieciowa | Min. 10/100/1000 |
| 7. | Obsługiwane protokoły | Min. Citrix Receiver Min. RDP Min. VMware Horizon Client |
| 8. | Wbudowane porty | Min. 4 porty USB 2.0 Min. 1 wyjście słuchawkowe Min. 1 port RJ-45 Min. 1 port wideo cyfrowy Min. 1 port VGA |
| 9. | Obudowa | Przystosowana do pracy w pionie i w poziomie. |
| 10. | Zasilanie: | Zasilacz z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym o mocy max. 65W |
| 11. | Bezpieczeństwo | Możliwość użycia linki Kensington. |
| 12. | Certyfikaty | Certyfikat ISO9001:2000 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski, wymagany wpis dotyczący oferowanego terminala w internetowym katalogu http://www.epeat.net Certyfikat ENERGY STAR |
| 13. | Ergonomia | Głośność terminala mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub certyfikat równoważny oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub certyfikat równoważny w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15dB |
| 14. | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polskim programisty, długość przewodu min. 1,5m, trwale oznaczono logo producenta zestawu. |
| 15. | Mysz | Mysz USB, długość przewodu min. 1,5m trwale oznaczono logo producenta zestawu. |
| 16. | Zestaw słuchawkowy | Zestaw słuchawkowy nauszny z mikrofonem |
| 17. | Wyposażenie dodatkowe | Zestaw ma być wyposażony komplet uchwytów oraz śrub umożliwiających zamontowanie terminala na tylnej obudowie monitora. Zestaw ma być wyposażony w komplet przewodów umożliwiających prawidłowe podłączenie terminala z monitorem nie wystający poza obrys obudowy monitora. Na stanowisku ucznia nie mogą znajdować się dodatkowe elementy takie jak transmitery, zasilacze, stacje dokujące itp. |
| 18. | Inne | Kompatybilność oprogramowania terminala z narzędziem zarządzającym terminalami posiadanym przez Zamawiającego: HP Device Manager. Wbudowane oprogramowanie VNC. |
| 19. | Gwarancja | producenta 5 lat, naprawa następny dzień roboczy od zgłoszenia, w miejscu instalacji |

| Stanowisko ucznia: Monitor |
| --- |
| Nr | Nazwa parametru | Opis parametru |
| 1. | Przekątna ekranu | Min. 21.5" |
| 2. | Rozdzielczość | Rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż 1920 x 1080 (HD 1080) |
| 3. | Kontrast | 100M:1 |
| 4. | Jasność | Min. 250 cd/m² |
| 5. | Czas reakcji | Nie większy niż 5 ms |
| 6. | Plamka matrycy | Maksimum 0.248 mm |
| 7. | Ilość kolorów | Deklarowana ilość wyświetlanych kolorów nie mniejsza niż 16,7 mln |
| 8. | Kąt widzenia poziomy/pionowy | Co najmniej 170 ° stopni w pionie oraz 160 ° stopni w poziomie |
| 9. | Złącza video | Min. 1 złącze VGA, Min. 1 złącze wideo cyfrowe |
| 10. | Certyfikaty | Certyfikat ISO9001:2000 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski, wymagany wpis dotyczący oferowanego terminala w internetowym katalogu http://www.epeat.net Certyfikat ENERGY STAR |
| 11. | Menu OSD | W języku polskim |
| 12. | Głośniki | Wbudowane |
| 13. | Standard VESA | 100 x 100 |
| 14. | Regulacja pochylenia ekranu | Min. -5/+20 stopni |
| 15. | Zasilacz | Wbudowany |
| 16. | Pobór mocy | Maksymalnie 25 W |
| 17. | Akcesoria w zestawie | - Przewód zasilania - Przewód wideo cyfrowy pozwalający na połączenie monitora z terminalem |
| 19. | Gwarancja | producenta 5 lat, naprawa następny dzień roboczy od zgłoszenia, w miejscu instalacji |

  - Stanowisko nauczyciela: Laptop do pracowni 15,6” z oprogramowaniem, klawiatura, mysz, słuchawki, torba; ze stacja dokującą i monitorem: szt. 7

| Stanowisko nauczyciela: Laptop do pracowni 15,6” z oprogramowaniem, klawiatura, mysz, słuchawki, torba |
| --- |
| Nr | Nazwa parametru | Opis parametru |
| 1. | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: 1920 x 1080 (HD 1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 200 nitów, |
| 2. | Procesor | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3900 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) |
| 3. | Pamięć operacyjna RAM | 4GB DDR3 1600Mhz możliwość rozbudowy do min 16GB |
| 4. | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA |
| 5. | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 700 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) |
| 6. | Wbudowane porty i złącza: | Min. 2 porty USB 3.0 Min. 1 port USB 3.0 (ładowanie) Min. 1 port DisplayPort Min. 1 port VGA Min. 1 gniazdo stereo słuchawkowe/mikrofonowe combo Min. 1 gniazdo zasilacza pr. zm. Min. 1 port RJ-45 Min. 1 złącze dokowania Min. 1 port szeregowy |
| 7. | Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. |
| 8. | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zgodna z DTS, wbudowane 2W głośniki stereo Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p wraz z dwoma mikrofonami |
| 9. | Klawiatura | W układzie US -QWERTY, odporna na zalanie, min. 101 klawiszy z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych |
| 10. | Urządzenie wskazujące | Otucha z dedykowanym dotykowym sensorem do jego włączenia i wyłączenia. |
| 11. | Napęd DVD | Wbudowany napęd optyczny 8x DVD +/- RW DL. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. |
| 12. | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | Min. 48Wh, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 6 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W |
| 13. | System operacyjny | System operacyjny Windows 10 Pro 64-bit PL, zainstalowany, aktywowany lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit PL |
| 14. | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski, wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net |
| 15. | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub certyfikat równoważny oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub certyfikat równoważny w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 29dB. |
| 16. | Waga i wymiary | Waga max. 2,5 kg z baterią Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 925 mm |
| 17. | Bezpieczeństwo | Min. Złącze typu Kensington Lock Min. Czytnik linii papilarnych |
| 18. | Wymagania dodatkowe | Klawiatura USB w układzie polskim programisty, długość przewodu min. 1,5m, trwale oznaczono logo producenta zestawu. Mysz USB, długość przewodu min. 1,5m trwale oznaczono logo producenta zestawu. Zestaw słuchawkowy nauszny z mikrofonem Torba. Dołączony nośnik ze sterownikami. Współpracuje ze stacją dokującą. |
| 19. | Wsparcie techniczne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |
| 20. | Gwarancja | producenta 5 lat, naprawa następny dzień roboczy od zgłoszenia, w miejscu instalacji |

| Stanowisko nauczyciela: Monitor |
| --- |
| Nr | Nazwa parametru | Opis parametru |
| 1. | Przekątna ekranu | Min. 27" |
| 2. | Rozdzielczość | Rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż 1920 x 1080 (HD 1080) |
| 3. | Kontrast | 10M:1 |
| 4. | Jasność | Min. 300 cd/m² |
| 5. | Czas reakcji | Nie większy niż 5 ms |
| 6. | Plamka matrycy | Maksimum 0.311 mm |
| 7. | Ilość kolorów | Deklarowana ilość wyświetlanych kolorów nie mniejsza niż 16,7 mln |
| 8. | Kąt widzenia poziomy/pionowy | Co najmniej 160 ° stopni w pionie oraz 170 ° stopni w poziomie |
| 9. | Złącza video | Min. 1 złącze VGA, Min. 2 złącza wideo cyfrowe (zgodne ze stacją dokującą) |
| 10. | Certyfikaty | Certyfikat ISO9001:2000 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski, wymagany wpis dotyczący oferowanego terminala w internetowym katalogu http://www.epeat.net Certyfikat ENERGY STAR |
| 11. | Menu OSD | W języku polskim |
| 12. | Głośniki | Wbudowane 2W |
| 13. | Standard VESA | 100 x 100 |
| 14. | Regulacja pochylenia ekranu | Min. -5/+15 stopni |
| 15. | Zasilacz | Wbudowany |
| 16. | Pobór mocy | Maksymalnie 45 W |
| 17. | Akcesoria w zestawie | - Przewód zasilania - Przewód wideo cyfrowy pozwalający na połączenie monitora ze stacją dokującą |
| 18. | Gwarancja | producenta 5 lat, naprawa następny dzień roboczy od zgłoszenia, w miejscu instalacji |

| Stanowisko nauczyciela: Stacja dokująca |
| --- |
| Nr | Nazwa parametru | Opis parametru |
| 1. | Typ | Stacja dokująca przystosowana dla komputera przenośnego stanowiska nauczyciela |
| 2. | Porty we/wy | Min. 1 x 3,5 mm minijack (Słuchawki) Min. 1 x 3,5 mm minijack (Mikrofon) Min. 1 x D-Sub Min. 2 x wideo cyfrowe (zgodne z monitorem) Min. 1 x RJ-45 (LAN) Min. 4 x USB 3.0 Type A |
| 3. | Pozostałe parametry | Złącze zasilania Slot na linkę zabezpieczającą |
| 4. | Wsparcie techniczne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |
| 5. | Inne | Odpowiednie kable / adaptery do podłączenia monitora i projektora Listwa zasilająca min. 5 gniazda 230V z filtrem i włącznikiem |
| 6. | Gwarancja | producenta 5 lat, naprawa następny dzień roboczy od zgłoszenia, w miejscu instalacji |

  - Stanowisko drukujące – Drukarka wielofunkcyjna – szt. 7

| Stanowisko drukujące: Drukarka wielofunkcyjna |
| --- |
| Nr | Nazwa parametru | Opis parametru |
| 1. | Funkcje urządzenia | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
| 2. | Rodzaj druku | Laserowy |
| 3. | Panel kontrolny | Min. 4.3" dotykowy CGD Kolorowy |
| 4. | Obsługiwane formaty druku | Min. A6, A5, A4, B6, B5, 90 x 130 mm, 100 x 148 mm, 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 130 x 200 mm, 200 x 250 mm, C5 162 x 229 mm, DL 110 x 220 mm, No. 10 104 x 239,4 mm |
| 5. | Wydruk pierwszej strony | Maksymalnie po 9 sekundach czarny, po 9.9 s kolor |
| 6. | Drukowanie z USB | Min. JPG/PDF |
| 7. | Druk w kolorze | Tak |
| 8. | Drukowanie Duplex | Min. 24 stron/minutę |
| 9. | Rozdzielczość druku | Min. 600 x 600 dpi, w rybie best 38 400 x 600 dpi |
| 10. | Parametry skanowania | - Pojedyncze: min. 26 stron na minutę / 21 stron w kolorze - Duplex: min. 47 stron na minutę / 30 stron w kolorze - Rozdzielczość skanowania: min. 1200 x 1200 dpi - Głębia koloru: min. 30-bit - Skala odcieni szarości: min. 256 - Skanowanie do PDF/JPG/RTF/TXT/BMP/PNG/TIFF |
| 11. | Parametry kopiowania | - Szybkość kopiowania: min. 27 kopii / na minutę (A4 Kolor, Czarny) - Rozdzielczość: min. 600 x 600 dpi - Do mon. 99 kopii - Powiększenie/pomniejszenie: 25 - 400% - Duplex |
| 12. | Maks. prędkość druku w czerni | Min. 27 str./min |
| 13. | Maks. prędkość druku w kolorze | Min. 27 str./min |
| 14. | Druk Photo | Tak |
| 15. | Druk dwustronny | Automatyczny |
| 16. | Obciążenie miesięczne | Min. 50000 arkuszy/miesiąc |
| 17. | Procesor drukarki | Min. 1200 MHz |
| 18. | Zainstalowana pamięć | Min. 256 MB |
| 19. | Podajnik papieru | - Podajnik uniwersalny (1) na min. 50 arkuszy - Podajnik uniwersalny (2) na min. 250 arkuszy - Opcjonalny podajnik (3) na min. 550 arkuszy - ADF: do min. 50 arkuszy |
| 20. | Odbiornik papieru | Odbiornik papieru na min. 150 arkuszy |
| 21. | Rodzaj nośnika | Papier, Papier fotograficzny, Papier szorstki, Papier dziurkowany, Papier z recyklingu, Papier wstępnie zadrukowany, Papier kolorowy, Papier typu bond, Koperty, Etykiety |
| 22. | Gramatura papieru (min.) | 60 g/m² |
| 23. | Gramatura papieru (maks.) | 200 g/m² |
| 24. | Ethernet | 10/100/1000 Mb/s |
| 25. | Złącza | RJ-11 , RJ-45, 2 x USB 2.0, 1 x USB (Type B) |
| 26. | Akcesoria w zestawie | - 4 preinstalowane tonery (Czarny min. 2300 stron, CMY min. 1200 stron) - Dokumentacja - Oprogramowanie i dokumentacja na CD-ROM - Przewód zasilania - Kabel USB, Kabel sieciowy |
| 27. | Pobór mocy | Maksymalnie 600W |
| 28. | Wsparcie techniczne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu urządzenia. |
| 29. | Gwarancja | producenta 5 lat, naprawa następny dzień roboczy od zgłoszenia, w miejscu instalacji |

  - Przełącznik sieciowy: szt. 6

| Przełącznik sieciowy |
| --- |
| Nr | Nazwa parametru | Opis parametru |
| 1. | Klasa przełącznika | Zarządzalny |
| 2. | Architektura sieci | GigabitEthernet |
| 3. | Liczba portów 10/100/1000 Mbps | Min. 48 |
| 4. | Liczba portów SFP | Min. 4 |
| 5. | Porty PoE | PoE Power 370W |
| 6. | Port konsoli | Tak |
| 7. | Prędkość przełączania | Min. 107 Mpps |
| 8. | Przepustowość | Min. 108 Gbps |
| 9. | Rozmiar tablicy adresów MAC | Min. 16000 |
| 10. | Obsługa ramek Jumbo | Tak |
| 11. | Pamięć | min. 32 MB flash, min. 256 MB SDRAM |
| 12. | Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS Prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1X IEEE 802.1ab (LLDP) IEEE 802.3ad IEEE 802.3af and IEEE 802.3at IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X RMON I and II standards SNMP v1, v2c, and v3 IEEE 802.3az IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet IEEE 802.1ax |
| 13. | Bezpieczeństwo | MAC-based VLAN assignment Cisco TrustSec Comprehensive 802.1X IPv6 First-Hop Device Sensor/Device Classifier Cisco Trust Anchor Cisco Threat Defense Private VLAN Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) Multidomain Authentication ACLs (VLAN, Router, Port-based) SSH, Kerberos, SNMP v3 SPAN TACACS+ / RADIUS MAC Adress Notification Multilevel security on console access BPDU Guard Spannin Tree Root Guard (STRG) IGMP filtering Dynamic VLAN |
| 14. | Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | SNMP - Simple Network Management Protocol SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 RMON - Remote Monitoring HTTP - Hypertext Transfer Protocol HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131) zarządzanie przez przeglądarkę WWW GUI - graficzny interfejs użytkownika |
| 15. | Możliwość łączenia w stos | Do 8 jednostek w stosie. |
| 16. | Typ obudowy | Rack |
| 17. | Zasilacz | Wewnętrzny |
| 18. | Akcesoria w zestawie | - Przewód zasilania - Zestaw do montażu w stelażu - Przewód do konsoli - Zestaw dokumentacji |
| 19. | Gwarancja | producenta 5 lat, naprawa następny dzień roboczy od zgłoszenia, w miejscu instalacji |

  - UPS z kartą zarządzającą oraz oprogramowaniem: szt. 6

| UPS z kartą zarządzającą oraz oprogramowaniem |
| --- |
| Nr | Nazwa parametru | Opis parametru |
| 1. | Moc pozorna | Min. 1500 VA |
| 2. | Moc rzeczywista | Min. 1200 W |
| 3. | Architektura UPSa | line-interactive |
| 4. | Liczba, typ gniazd wyjściowych | Min. 8 x IEC320 C13 (10A) |
| 5. | Typ gniazda wejściowego | Min. 1 x IEC320 C14 (10A) |
| 6. | Poziom hałasu | Max. 40dB |
| 7. | Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% | Min. 6 min |
| 8. | Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | Min. 17 min |
| 9. | Kształt napięcia (praca normalna) | Sinusoidalny |
| 10. | Sprawność | > 98% |
| 11. | Zakres napięcia wejściowego | 160 V - 286 V |
| 12. | Zakres zmian napięcia wyjściowego | 220/230/240 V |
| 13. | Częstotliwość wyjściowa | 50 lub 60 Hz |
| 14. | Zimny start | Tak |
| 15. | Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
| 16. | Porty komunikacji | Min. USB, Min. RJ45 |
| 17. | Wyłącznik awaryjny EPO | Tak |
| 18. | Karta zarządzająca UPS | Tak |
| 19. | Wyświetlacz LCD | Wyświetlane wartości: Tryb pracy Efektywność zasilacza Informacje o obciążeniu Pojemność akumulatora Pozostały czas pracy Częstotliwość napięcia wejściowego i wyjściowego Informacja o ostatniej operacji przejścia na zasilanie akumulatorowe Wyniki autotestu Konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych |
| 20. | Typ obudowy | Umożliwiająca montaż w szafie rack 19” |
| 21. | Wyposażenie standardowe | kabel USB kabel zasilający sieciowy oprogramowanie instrukcja obsługi |
| 22. | Wyposażenie dodatkowe | czujnik temperatury czujnik wilgotności |
| 23. | Oprogramowanie | Oprogramowanie umożliwiające: zdalne zarządzanie za pośrednictwem protokołu Telnet lub SSH monitorowanie i sterowanie, bezpieczne zamykanie systemów operacyjnych, interfejs dla przeglądarki WWW. Oprogramowanie musi obsługiwać system operacyjny dostarczanego serwera Kompatybilny z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert |
| 24. | Inne | Licencja dostępowa do oprogramowania StruxureWare Data Center Expert |
| 25. | Waga netto | Maksymalnie 25 kg |
| 26. | Gwarancja | producenta 5 lat, naprawa następny dzień roboczy od zgłoszenia, w miejscu instalacji |

  - Wyposażenie serwerowe: szt. 12

| Wyposażenie serwerowe: Serwer sieciowy z oprogramowaniem |
| --- |
| 1. | Obudowa | Obudowa typu RACK 19" o wysokości maksymalnie 1U, do montażu w szafie o głębokości 800mm. |
| 2. | Parametry procesora | Procesory o częstotliwości minimum 1,7 GHz, minimum sześciordzeniowy, minimum 15MB cache. |
| 3. | Wydajność systemu | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik nie gorszy niż 5100 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net – dołączyć wydruk ze strony internetowej) |
| 4. | Pamięć RAM | Minimum 64GB RDIMM DDR4 (4x16GB) minimum 2133MHz z możliwością rozbudowy do minimum 256GB. Minimum 8 slotów na pamięć. |
| 5. | Płyta główna | Dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera. |
| 6. | Sloty PCI | Minimum 3 sloty PCIe z czego minimum jeden 16x |
| 7. | Dyski HDD | Minimum 2 dyski Hotswap 4TB 7,2K 3,5 cala z możliwością rozbudowy do minimum 4 dysków LFF. |
| 8. | Kontroler macierzowy | Kontroler macierzowy nie zajmujący wymaganych slotów PCIe, obsługujący poziomy: RAID 0/1/5/10 |
| 9. | Karta sieciowa | Zintegrowana z płytą główną min. dwukanałowa dwuportowa karta 1Gb nie zajmująca wymaganych slotów PCIe. |
| 10. | Porty zewnętrzne | Min. 2 porty RJ-45. Min. 4 porty USB (minimum 1 z przodu). Min. 1 port VGA. Wewnętrzny slot na kartę SD |
| 11. | Napęd dysków optycznych | Wbudowany wewnętrzny napęd DVD-RW |
| 12. | Zasilanie serwera | Zasilacza o maksymalnej mocy 550W |
| 13. | Sprawności zasilacza serwera | Sprawność minimalnie 90% |
| 14. | Certyfikaty | Certyfikat ISO9001:2000 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE |
| 15. | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug zapewniających właściwe chłodzenie wszystkich elementów serwera. |
| 16. | Zarządzanie i obsługa techniczna | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania pozwalającą na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Dozwolone działanie na współdzielonej karcie sieciowej wbudowanej w płytę główną. |
| 17 | Wsparcie techniczne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera. |
| 18. | Serwerowy system operacyjny | Polska wersja językowa: Licencja Windows Server 2016 MultiPoint Premium Server Academic (licencja na użytkownika końcowego) dla odpowiedniej liczby rdzeni, zgodnie z dostarczonym serwerem sieciowym, zainstalowany, aktywowany Licencje dostępowe edukacyjne na urządzenie tylko dla ucznia dla wszystkich dostarczanych terminali (Windows Server CAL + Remote Desktop Services CAL) Licencje dostępowe edukacyjne na urządzenie dla stanowisk nauczyciela i laptopów nauczycielskich (Windows Server CAL + Remote Desktop Services CAL) |
| 19. | Gwarancja | producenta 5 lat, naprawa następny dzień roboczy od zgłoszenia, w miejscu instalacji, w przypadku awarii dysku nośnik, który uległ awarii pozostaje u Zamawiającego. |

# 2.8 Nakładka na stanowisko dla osoby niepełnosprawnej: szt. 14

| Nakładka na stanowisko dla osoby niepełnosprawnej |
| --- |
| Nr | Nazwa parametru | Opis parametru |
| 1. | Typ | Nakładka umożliwiająca korzystanie z terminala osobie niepełnosprawnej: ograniczenia ruchowe, niedowidząca, niedosłysząca. |
| 2. | Zakres zastosowań | Ma umożliwiać osobom z niepełnosprawnością na korzystanie z terminala za pomocą rąk, jednej ręki, nóg lub Specjalnych wskaźników. |
| 3. | Typ złącza | USB |
| 4. | Zgodność | W pełni zgodna z zaoferowanym systemem operacyjnym |
| 5. | Inne | Kabel VGA do podłączenia laptopa nauczycielskiego do monitora stanowiska ucznia |

# 2.9 Oprogramowanie dla osoby niepełnosprawnej: szt. 14

| Oprogramowanie dla osoby niepełnosprawnej |
| --- |
| Nr | Opis minimalnych parametrów oprogramowania |
| 1. | Oprogramowanie musi umożliwiać osobom niepełnosprawnym korzystanie z komputera z większą wygodą i wydajnością. |
| 2. | Możliwość powiększania do 60 razy tekstu i obrazu z funkcją wygładzania krawędzi |
| 3. | Możliwość sterowania kolorem, kontrastem i jasnością |
| 4. | Zestaw łatwo widocznych kursorów myszy |
| 5. | Płynne przewijanie do przeglądania długich dokumentów |
| 6. | Zestaw trybów powiększania ekranu: pełny ekran; podzielony ekran; okienko; lupy; automatyczne lupy i zahaczone obszary |
| 7. | Możliwość konfiguracji ekranu dokładnie według wymagań użytkownika |
| 8. | Aplikacja pozwalająca na utworzenie własnego środowiska do czytania tekstu z dokumentów, stron internetowych i innych źródeł |
| 9. | Program powinien czytać lub literować tekst z ekranu: dokumenty, menu, przyciski |
| 10. | Program powinien czytać podczas pisania znaki, słowa lub jedno i drugie |
| 11. | Program powinien obsługiwać wszystkie czcionki, również znaki narodowe i symbole |
| 12. | W zestawie wielojęzyczne syntezatory mowy oraz polskojęzyczny współpracujący z programowymi syntezatorami mowy |
| 13. | W pełni spolszczony |
| 14. | Wygodny Pasek dotykowy wyświetlający przyciski ułatwiające obsługę ekranów dotykowych |
| 15. | Praktyczna klawiatura ekranowa w wysokim kontraście do zastosowania w urządzeniach z ekranami dotykowymi |
| 16. | Możliwość wyszukiwania, czytania i pobierania książek i czasopism z bibliotek internetowych. |
| 17. | Za pomocą wbudowanego programu OCR umożliwia rozpoznawanie zeskanowanego tekstu drukowanego lub dokumentów w formacie PDF. |

2. 10 Laptop nauczycielski: szt. 54

| Laptop nauczycielski: laptop dla nauczyciela z oprogramowaniem, klawiaturą, myszą, torbą |
| --- |
| Nr | Nazwa parametru | Opis parametru |
| 1. | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: 1366 x 768 HD SVA z powłoką antyrefleksyjną |
| 2. | Procesor | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3100 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) |
| 3. | Pamięć operacyjna RAM | 4GB DDR3 1600Mhz |
| 4. | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA |
| 5. | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 800 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie http://www.videocardbenchmark.net) |
| 6. | Wbudowane porty i złącza: | Min. 1 porty USB 2.0 Min. 2 port USB 3.0 Min. 1 port Złącza cyfrowego (np. display port) Min. 1 port VGA Min. 1 gniazdo stereo słuchawkowe/mikrofonowe combo Min. 1 gniazdo zasilacza pr. zm. Min. 1 port RJ-45 |
| 7. | Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. |
| 8. | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zgodna z DTS, wbudowane 2 głośniki stereo Wbudowana w obudowę matrycy kamera internetowa |
| 9. | Klawiatura | W układzie US -QWERTY, wyspowa, pełnowymiarowa z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy numerycznych |
| 10. | Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| 11. | Napęd DVD | Wbudowany napęd optyczny 8x DVD +/- RW DL. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania. |
| 12. | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | Min. 31Wh, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min. 6 godzin. Zasilacz o mocy min. 45W |
| 13. | System operacyjny | System operacyjny Windows 10 Pro 64-bit PL, zainstalowany, aktywowany lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit PL |
| 14. | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 lub certyfikat równoważny dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu http://www.epeat.net |
| 15. | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub certyfikat równoważny oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub certyfikat równoważny w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 24dB. |
| 16. | Waga i wymiary | Waga max. 2,2 kg z baterią Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 700 mm |
| 17. | Bezpieczeństwo | Min. Złącze typu Kensington Lock Min. Układ TPM z oprogramowaniem sprzętowym |
| 18. | Wymagania dodatkowe | Dodatkowa klawiatura USB w układzie polskim programisty, długość przewodu min. 1,5m, trwale oznaczona logo producenta zestawu Mysz USB, długość przewodu min. 1,5m, trwale oznaczona logo producenta zestawu Torba Dołączony nośnik ze sterownikami |
| 19. | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |
| 20. | Gwarancja | producenta 2 lat, naprawa 14 dni roboczy od zgłoszenia, w miejscu instalacji |

2.11 - Zestaw do programowania robotów: szt. 3

| Zestaw do programowania robotów: robot edukacyjny sterowany przez Bluetooth 15 szt. |
| --- |
| Nr | Nazwa parametru | Opis parametru |
| 1 | Wielkość | Nie większy niż 20cm x 20cm x 20 cm |
| 2 | Waga | Nie więcej niż 0,9kg |
| 3 | Zasilanie | Wbudowany akumulator jonowo-litowy 1,85Wh z czasem pracy 5 godzin i czasem czuwania 30 godzin |
| 4 | Ładowanie | przez złącze mikro USB |
| 5 | Łączność | Bluetooth Smart 4 / LE |
| 6 | Sensory | Mikrofony: 3 Głośnik: 1 Światła - oczy: 12 białych diod LED Światła - uszy: Diody LED RGB Światło punktowe: Diody LED RGB (na brzuchu) Światła tylne: Czerwone diody LED Nadajniki: 4 IR Sensory odległości: 3 (zakres 30cm) Odbiorniki wykrywania robotów: 2 IR |
| 7 | Ruch | Maksymalna prędkość: 1 m/sek Zakres ruchu głowy – w górę: 25° Zakres ruchu głowy – w dół: 10° Zakres ruchu głowy – w lewo: 120° Zakres ruchu głowy – w prawo: 120° |
| 8 | Oprogramowanie | Aplikacje na iOS i Android kodowanie w taki sposób, jak myślimy obrazkowe narzędzie programowania, opierające się na komendach „przeciągnij i upuść” programowanie poprzez muzykę i grę sekwencja programowania zdarzeń oraz operowania na sensorach przy użyciu prostego interfejsu „rysuj, przeciągnij i upuść” zapoznanie z podstawowymi funkcjami |
| 9 | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |
| 10 | Gwarancja | producenta 2 lata, naprawa 14 dni roboczy od zgłoszenia, w miejscu instalacji |

| Zestaw do programowania robotów: tablet (15 szt.) |
| --- |
| Nr | Nazwa parametru | Opis parametru |
| 1 | System operacyjny | Android |
| 2 | Procesor | Taktowanie: 1.8GHz, 1.4GHz Ośmiordzeniowy |
| 3 | Pamięć RAM | 3 GB |
| 4 | Pamięć | 32GB + 32GB MicroSD |
| 5 | Wyświetlacz | 9.7" |
| 6 | Rozdzielczość wyświetlacza | 2048 x 1536 (QXGA) |
| 7 | Technologia wyświetlacza | sAMOLED |
| 8 | Aparat | Nagrywanie: FHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekundę Rozdzielczość tylnego aparatu: CMOS 8.0 Mpix Rozdzielczość przedniego aparatu: CMOS 2.1 Mpix Auto Focus |
| 9 | Łączność | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz ANT+, Bluetooth v4.1 |
| 10 | Technologia określania lokalizacji | GPS, Glonass |
| 11 | Czujniki | Akcelerometr, Czytnik linii papilarnych, Czujnik żyroskopowy, Czujnik geometryczny, Czujnik pola magnetycznego, Czujnik koloru RGB |
| 12 | Bateria | Litowo-polimerowa 5870 mAh |
| 13 | Wyposażenie dodatkowe | Etui |
| 14 | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE |
| 15 | Gwarancja | producenta 5 lat, naprawa 14 dni roboczy od zgłoszenia, w miejscu instalacji |